***ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ***

Технические требования к файлам деталей для их изготовления в ООО "Топаз-сервис":

- Файл детали, сборочной единицы и развёртки должен иметь расширение *.dwg или *.dxf;

- Файл развёртки должен содержать только один слой с изображенным контуром развёртки детали в масштабе 1:1 и не иметь каких-либо иных пометок, таких как размеры, основные надписи и прочее;

- Файл должен содержать ТОЛЬКО линии, дуги и окружности, не объединенные в блоки. 
Примечание: Просматривайте через (CTRL+A  - Свойства), Распространенные ошибки, "Заливка" (HATCH), "Полилинии"

- Контур развертки детали должен быть замкнут и не должен содержать «висящих» линий;

- Развертка не должна содержать дублирующих элементов построения поверх существующих.

- В одном файле не должно быть несколько чертежей.

- Цвет линий – ТОЛЬКО чёрный

- Чертеж  или Эскиз обязательно должен иметь Наименование детали и Обозначение.

Дополнительная обязательная информация (в случае предоставления только развёрток)

- Массу детали (правильную – приблизительную лучше не указывать)

- Сортамент металла –

- Направление проката для деталей из металла толщиной свыше 3мм в случае, если деталь в дальнейшем будет гнуться.

ПРИМЕР ЗАЯВКИ НА МЕТАЛЛООБРАБОТКУ

| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт | Масса детали (если не указана в КД), кг | Тип металла | Толщина металла, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Способ отгрузки _______________ (самовывоз или доставка)

Материал ___________________  (заказчика, изготовителя)

Список приложенных файлов:

Возможности листогибочного оборудования ООО "Топаз-сервис":

- Минимальный отгиб:
  -на толщине  1,0 мм равен  8,5 мм;
  -на толщине  1,5 мм равен  9,5 мм;
  -на толщине  2,0 мм равен  10,0 мм;
  -на толщине  3,0 мм равен  20,0 мм.

- Z-образные гибы:
  -для толщины 3 мм охватный размер среднего участка должен быть не менее 22мм.

- Ограничение высоты отгибов при перпендикулярном расположении линий гибов:
  -При выполнении двух и более взаимно-перпендикулярных гибов высота хотя бы одного отгиба не должна превышать 115мм.

- Максимальная длина гиба для черн.металла:
  -для толщины  1,0 мм равна  2500 мм;
  -для толщины  1,5 мм равна  2500 мм;
  -для толщины  2,0 мм равна  2500 мм;
  -для толщины  3,0 мм равна  2500 мм;
  -для толщины  4,0 мм равна:  1500 мм (R=3,9 мм),  2200 мм (R=5,3 мм),  2500 мм (R=6,6 мм);
  -для толщины  5,0 мм равна:  1350 мм (R=5,3 мм),  1800 мм (R=6,6 мм);
  -для толщины  6,0 мм равна  600 мм (R=6,6 мм).

При гибке х/к стали толщиной более 4мм возможно появление трещин.

- Максимальная длина гиба для нерж.металла:
  -для толщины  4,0 мм равна  1000 мм (R=3,9 мм),  1500 мм (R=5,3 мм),  2100 мм (R=6,6 мм);
  -для толщины  5,0мм равна  1100 мм (R=6,6 мм).

Возможности лазерной резки оборудования ООО "Топаз-сервис":

Конструкционные стали – от 0,5мм до 10 мм включительно

Оцинкованные стали – от 0,5мм до 3 мм включительно

Нержавеющие стали – от 0,5мм до 4 мм включительно (в зависимости от марки)

Алюминиевые сплавы – от 0,5мм до 4 мм включительно (в зависимости от марки)

Медные сплавы – не обрабатываются